## Slide 1
ELETROMIOGRAFIA
CONCEITOS E APLICAÇÃO

## Slide 2
FUNDAMENTAÇÃO FISIOLÓGICA
Representação gráfica da atividade elétrica no músculo;
(Correia, 2004; Chapman et al., 2010)
Despolarização ao longo do sarcolema;
Produção de corrente que pode ser detectada a partir de eletrodos.
Fonte: Konrad, 2005.
Potencial de ação: Conjunto de fenômenos eletroquímicos;

## Slide 3
FUNDAMENTAÇÃO FISIOLÓGICA
Ilustração de uma Unidade Motora (UM)

## Slide 4
FUNDAMENTAÇÃO FISIOLÓGICA
Benefícios da EMG
“Olhar diretamente” dentro do músculo;
Mensuração da performance muscular;
Auxilia decisões tomadas antes / depois de cirurgias;
Permite análises para melhorar atividades esportivas;
Detecção de respostas musculares;

## Slide 5
ÁREAS DE APLICAÇÃO
Fonte: Konrad, 2005.

## Slide 6
TIPOS DE EMG
EMG de profundidade
Eletrodo no interior dos músculos;
Contato direto com as fibras musculares;
Potencial de ação das fibras próximas ao eletrodo;
Soma de variações de potencial de um conjunto de fibras;
Pode ser utilizado em várias UM;

## Slide 7
TIPOS DE EMG
Desvantagens EMG de profundidade
Registra um número pequeno de UM;
Não representa a atividade total do músculo;
Pouca utilidade para o comportamento global muscular e a coordenação intermuscular;
Sensações dolorosas, derrame intramuscular e alteração na execução dos gestos naturais;
Deslocamento dos eletrodos (↓Reprodutibilidade);

## Slide 8
TIPOS DE EMG
Vantagens EMG de profundidade
Utilização clínica;
Potenciais de ação das UM individuais;
Processos de coordenação intramuscular;

## Slide 9
TIPOS DE EMG
EMG de superfície
Potenciais no sarcolema conduzidos até a superfície da pele (Tecidos e fluídos);
Sem contato direto com as fibras musculares;
Pouca sensação de dor e maior fidedignidade do gesto técnico;
↑ Reprodutibilidade.

## Slide 10
TIPOS DE EMG
Desvantagens EMG de superfície
Pouca ou nenhuma informação sobre o comportamento das UM individuais;
↑ Contribuição das fibras superficiais;

## Slide 11
TIPOS DE EMG
Vantagens EMG de superfície
Análise global da contração do músculo;
Maior conforto para o executante;
Fácil manuseamento (controlador);
Maior reprodutibilidade dos resultados;

## Slide 12
CARACTERÍSTICAS DOS SINAIS
Análise qualitativa: Primeira avaliação da atividade muscular e identificação do padrão de atividade muscular.
ALVES, 2009
Hug, Dorel, 2009

## Slide 13
Análise quantitativa:
Estrutura Temporal;
Frequência.
Amplitude;
CARACTERÍSTICAS DOS SINAIS

## Slide 14
- Relação EMG/Força.
Estrutura temporal
Tempo de ocorrência dos fenômenos mais importantes;
Ex: Início e fim das atividades; momento do pico máximo da atividade.
- Análise dos padrões coordenativos do músculo.
CARACTERÍSTICAS DOS SINAIS
Análise temporal da EMG (RAW e RMS).
Estatística
RAW
RMS
Estatística

## Slide 15
Amplitude
Expressa o nível de atividade do sinal;
Intensidade de atuação do músculo.
CARACTERÍSTICAS DOS SINAIS

## Slide 16
Frequência Mediana
Frequência
Sinal eletromiográfico em ciclos/seg (Hz);
Análise espectral (FFT e Frequência Mediana)
CARACTERÍSTICAS DOS SINAIS
- Superior a 75 Hz (Fibra Fásica)
- Inferior a 75 Hz (Fibra Tônica)
Frequência Mediana
FFT
- Fadiga muscular;

## Slide 17
Aplicação clínica
EMG de profundidade;
APLICAÇÕES DA EMG
Ex: Lesões da UM, distinção de lesões neurogências e miogências, fadiga, atividade reflexa, etc.
Aplicação cinesiológica
Função muscular em movimentos e posturas;
Coordenação motora;
Controle motor e aprendizagem;
Avaliação de métodos de treino.

## Slide 18
Cuidados
Evitar alteração das condições reais de execução;
Evitar artefatos mecânicos nos sinal EMG;
Evitar a análise isolada do EMG;
Diversas formas de análise, segundo o objetivo pretendido.
APLICAÇÕES DA EMG

## Slide 19
Eletrodo Monopolar
Um eletrodo + Eletrodo de referência
DETECÇÃO DO SINAL
↓ Resolução espacial
Dois eletrodos + Eletrodo de referência
↑ Resolução espacial
Eletrodo Bipolar

## Slide 20
Eletrodos Passivos: detecta a atividade mioelétrica e envia por cabo para um amplificador.
Artefatos mecânicos ≠ Eletrodos ativos.
DETECÇÃO DO SINAL
Eletrodos Ativos: Contém no interior da estrutura de suporte, um pré-amplificador.
Orientação dos eletrodos
Distância entre eletrodos (20 mm);
Longitudinalmente (Linha entre as superfícies de detecção paralela a orientação das fibras).

## Slide 21
Colocação dos eletrodos
DETECÇÃO DO SINAL
1 - Tricotomia
2 - Remoção da superfície morta (Lixa)
3 - Assepsia com álcool
4 – Intervalo de tempo (Eletrodos / Teste)

## Slide 22
Criswell, 2011

## Slide 23
Artefatos mecânicos
Movimento dos eletrodos e cabo de ligação;
INTERFERÊNCIAS DO SINAL
Sinusóides de 50 ciclos
Campos eletromagnéticos de outros aparelhos;
Soluções: Correlação linear (Acierno et al., 1995); eliminação de aparelhos com interferência.
Soluções: Reforçar contato eletrodo/pele; cabos de qualidade; eletrodo ativo, etc.

## Slide 24
Eletrocardiograma
Eletrodos em músculos próximos ao coração;
INTERFERÊNCIAS DO SINAL
Crosstalk
Sinais de outros músculos não objetivados;
Soluções: Eletrodos com grande resolução espacial ou amplificação adequada.
Soluções: Eletrodo de referência mais longe possível do hemitórax esquerdo.

## Slide 25
Amplificador: Impede as interferências elétricas durante a transmissão da EMG.
Ganho: Razão entre a voltagem que entra e sai.
AMPLIFICAÇÃO DO SINAL
Impedância: Ligação eletromagnética entre eletrodo/pele;
Fator de rejeição de modo comum: Capacidade em diferenciar sinais de diversas ordens para os dois eletrodos.
Banda passante: Amplificação das frequências presentes no sinal EMG;

## Slide 26
Análise Eletromiográfica do exercício remada baixa
Objetivo: Analisar a atividade eletromiográfica dos músculos envolvidos no exercício de remada baixa
APLICAÇÃO PRÁTICA
Músculos: bíceps braquial, peitoral maior, trapézio, redondo maior, latíssimo do dorso.
Amostra: Um indivíduo com experiência de mais de 3 anos no treinamento de força do sexo masculino

## Slide 28
Tabela 1: Dados descritivos da Root Mean Square (RMS) do sinal eletromiográfico, para os músculos analisados.

## Slide 29
Figura 1: Valores médios da Root Mean Square (RMS), para os músculos analisados

## Slide 30
Tabela 2: Dados descritivos da Normalização do RMS no sinal eletromiográfico, para os músculos analisados.

## Slide 31
OBRIGADO!